Подкатное устройство AS-3.

Устройство предназначено для быстрого ремонта лёгких фронтальных и боковых ударов кузовных и рамных автомобилей.  Данное устройство является прототипом самого старого и простого в использовании лёгкого стапеля и позволяет вытягивать лонжероны, дверные стойки и другие части кузова без крепления автомобиля к полу.  В ряду своих рамных и платформенных собратьев, эта модель подкатного устройства конечно же не обеспечивает необходимую жёсткость крепления кузова и маневренность выбора направления тяги при выполнении работ, но за долгие годы своей эксплуатации снискала репутацию заслуженного и главное востребованного работяги, что послужило мотивацией создания нами подкатных устройств повышенной функциональности (AS-5, AS-5 lux, AS-7).

Примеры применения устройства:

Выпрямление лонжеронов                                      Выпрямление стоек

Ремонтируемый автомобиль поднимается домкратом, вывешивается на тумбах (1) соединяющихся трубой (2) и крепиться с помощью установленных на трубе тисков (3) за отбортовку порогов. Под закреплённый таким образом автомобиль подводится подкатное устройство (4) и фиксируется к трубе с помощью специального зажима (5).

Технические характеристики устройства.

| Вес нетто, кг | 205 |
| --- | --- |
| Вес брутто, кг | 240 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ, мм | 3500x460x320 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2940x1830x1600 |
| Развиваемое усилие, т | 10 |
| Наклон башни, град | +-45 |

Стандартная комплектация AS – 3

| № | Описание | Артикул | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тумба установочная | ПУ | 2 |
| 2 | Труба установочная |  | 1 |
| 3 | Тиски |  | 2 |
| 4 | Труба силового устройства |  | 1 |
| 5 | Замок силового устройства |  | 1 |
| 6 | Тяговая стрела силового устройства |  | 1 |
| 7 | Гидроцилиндр прямого действия 10 тонн |  | 1 |
| 8 | Гидравлический насос |  | 1 |