Узел рихтовочный

AS-5Lux

Технические характеристики  и  руководство по эксплуатации.

2011 г.

Рихтовочный узел  AS-5 Lux

Предназначен для мелкого и среднего кузовного ремонта легковых автомобилей, имеющих отбортовку порогов (для автомобилей, не имеющих отбортовку порогов применяются специальные крепления).

В комплект рихтовочного узла  AS-5Lux  входят:

1. Узел в сборе – 1 шт.

2. Штанга для установки автомобиля – 1 шт.

3. Тиски – 2 шт.

4. Штанга поворотная – 1 шт.

5. Цепь регулировки поворота  – 2 шт.

6. Штанга тяги – 1 шт.

7. Цепь рабочая – 1 шт.

8. Гидроцилиндр  10т.– 1 шт.

9. Гидравлический насос – 1 шт.

10. Подставка под колёса – 2 шт.

11. Зажим – 1 шт.

12. Крюк тяговый-1шт

13. Cоединитель цепи -1шт.

Руководство по эксплуатации:

Под колёса аварийного автомобиля при помощи подкатного домкрата (подъёмного ус-ва) установить подставки. Узел (1) подкатить под автомобиль и установить на упорные болты (для снятия нагрузки с колеса). Подвести тиски (3) под отбортовку порогов и опустить на них автомобиль.

Затянуть болты тисков (3). Для лучшей затяжки необходимо снять антигравийное покрытие с отбортовки порогов. При необходимости снять колесо или бампер автомобиля. Угол поворота регулируется цепью регулировки поворота (5). Для удобства работы узел (4) снабжён поворотным барабаном: стрела может фиксироваться в различных положениях.

Снятие автомобиля осуществляется в обратной последовательности.

Узел 1

(подкатное устройство)

Узел 2

(Подставки под колёса)

Узел 3

(тиски)

Узел 4

Узел 5